Министерство здравоохранения

и социального  развития

Российской Федерации

Федеральное Государственное унитарное

предприятие “ Орловское протезно –

ортопедическое предприятие”

# (ФГУП “ Орловское ПрОП” Минздравсоцразвития России)

302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская , 18

тел./факс (4862 ) 47-10-78

e-mail: orto @ orn.ru

Уведомление о запросе предложений

на  право заключения Договора на поставку комплектующих для изготовления  модульных протезов бедра и голени.

№ 8  от «25» мая 2012г.

Заказчик:  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие «Орловское протезно-ортопедическое  предприятие»  Министерства  здравоохранения  и социального развития Российской Федерации.

Почтовый адрес: 302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.18.

Адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru

Официальный сайт Заказчика в  сети «Интернет»: http://www.orel-orto.ru

Форма запроса предложений: должна быть представлена в письменной форме на бумажном носителе на почтовый адрес, на адрес электронной почты или по факсу (по форме Заказчика).

Место получения Документации по запросу предложений: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, официальный сайт в сети  «Интернет» http://www.orel-orto.ru.

Контактные лица: Таракина Татьяна Ильинична,

Таракин Александр Александрович

Телефон, факс Заказчика: 8(4862) 54-49-23.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование изделий | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль коленный 5А014 или аналог | Модуль коленный одноосный предназначен для пациентов массой до 100 кг, с низкой активностью. Снабжен замковым устройством, которое может фиксировать коленный модуль в крайнем разогнутом положении. Максимальный угол сгибания 135 град. Масса 360г. | 35 | Не менее 12 |
| 2 | Модуль коленный 5А017или аналог | Предназначен для пациентов со средней активностью массой до 100 кг. Используются в протезах бедра при ампутации выше колена, а также после вычленения бедра. Кинематика модуля позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе. Имеет регулируемое голенооткидное устройство. Материал титан. Масса 485г. | 30 | Не менее 12 |
| 3 | Модуль коленный 5А055 или аналог | Предназначен для пациентов со средней активностью массой до 100 кг. Используются в протезах бедра при ампутации выше колена, а также после вычленения бедра. Кинематика модуля позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе. Имеет регулируемое голенооткидное устройство. Материал сталь. | 30 | Не менее 12 |
| 4 | Модуль коленный 5А035-01 или аналог | Предназначены для пациентов массой до 100 кг со средней и высокой активностью. Модуль предназначен для протеза бедра при ампутации в области колена с лепестковым адаптером, встраиваемым в приемную гильзу. Имеют регулируемое голенооткидное устройство. Возможна регулировка с модулем несущим до ±7° за счет разворота несоосных втулок, расположенных в нижней части корпуса модуля. Кулисный механизм позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе. Масса 875 г. | 6 | Не менее 12 |
| 5 | Модуль стопы 9А001 или аналог | Предназначены для пациентов массой до 120 кг со средней и высокой активностью. Модули шарнирные с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Имеется опорный вкладыш, увеличивающий упругость и долговечность эксплуатации модуля. Материал вкладыша слоистый пластик. В модуле устанавливается один из трех сменных пяточных амортизаторов разной жесткости. В передней зоне шарнирной щиколотки имеется перекидная планка для регулировки начального положения высоты пятки стопы. Максимальная высота каблука 20 мм. Модуль комплектуется двумя пяточными амортизаторами. Размеры 25-30 см. Масса до 880 г. | 65 | Не менее 12 |
| 6 | Модуль стопы женский 9А003 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 70 кг со средней и высокой активностью. Модуль бесшарнирный, содержит опорный вкладыш, увеличивающий ее упругость и долговечность. Высота каблука 16 мм. Размеры 22-25 см. Масса до 480 г. | 20 | Не менее 12 |
| 7 | Модуль стопы 9А018 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 80 кг с низкой и средней активностью. Модуль бесшарнирный, содержит эластичный пяточный клин Материал: корпус адаптера — алюминиевый сплав. Размеры 23-26см. | 6 | Не менее 12 |
| 8 | Модуль несущий 8А001-04 или аналог | Предназаначен для пациентов массой до 100 кг. Наружный диаметр трубы 30 мм. Материал втулки сталь. Длина 235 мм. | 30 | Не менее 12 |
| 9 | Модуль несущий 8А001-05 или аналог | Предназаначен для пациентов массой до 100 кг. Наружный диаметр трубы 30 мм. Материал втулки сталь. Длина 460 мм. | 50 | Не менее 12 |
| 10 | Адаптер гильзовый 4А093 или аналог | Модуль РСУ трехлепестковый предназначен для пациентов массой до 100 кг. Модуль РСУ используется в протезах голени и бедра в гильзах приёмных из полимерных и композиционных материалов. Имеет кроншейн с законцовкой в виде пирамидки с возможностью регулеровки в горизонтальной плоскости и соеденения с ниже расположенным модулем. | 140 | Не менее 12 |
| 11 | Опора 3А010-02 или аналог | Предназаначен для пациентов массой до 100 кг. Расстояние между концами диаметрально расположенных лепестков – 120мм. Опора изготавливаться методом литья. Материал-сталь. | 150 | Не менее 12 |
| 12 | Модуль РСУ 4А005-02или аналог | Предназначен для пациентов массой до 125 кг. Используются в протезах голени и бедра для соединения приемных гильз с другими модулями протеза. Поворотное кольцо обеспечивает угловую регулировку в горизонтальной плоскости. В состав модуля входят 4 юстировочных и 2 стяжных винтов. Модули комплектуются 4 винтами для крепления его к чашке (опоре) приемной гильзы. Корпус модуля изготавливается механической обработкой, корпус модуля изготавливается методом штамповки. Материал : корпус- титан, кольцо -сталь, винты – сталь. Масса 150 г. | 120 | Не менее 12 |
| 13 | Опора 3А010 или аналог | Опора трехлепестковая с законцовкой в виде пирамидки. Предназначена для пациентов до 100 кг. Внутренний диаметр по концам лепестков до 70 мм. Материал сталь. Массой до 86 г. | 40 | Не менее 12 |
| 14 | Двойной адаптер 7А005 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 100 кг. Используется в протезах голени и бедра для соединения между собой модулей с законцовкой в виде пирамидки. Угловая регулировка сопрягаемых модулей относительно друг друга во фронтальной и сагиттальной плоскостях (до ±14°) комплектуется 8 юстировочными винтами. Материал титан. Высота втулки 35 мм. Масса 90 г. | 15 | Не менее 12 |
| 15 | Двойной адаптер 7А005-01 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 100 кг. Используется в протезах голени и бедра для соединения между собой модулей с законцовкой в виде пирамидки. Угловая регулировка сопрягаемых модулей относительно друг друга во фронтальной и сагиттальной плоскостях (до ±14°) комплектуется 8 юстировочными винтами. Материал титан. Высота втулки 45 мм. | 10 | Не менее 12 |
| 16 | Двойной адаптер 7А005-02 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 100 кг. Используется в протезах голени и бедра для соединения между собой модулей с законцовкой в виде пирамидки. Угловая регулировка сопрягаемых модулей относительно друг друга во фронтальной и сагиттальной плоскостях (до ±14°) комплектуется 8 юстировочными винтами. Материал титан. Высота втулки 60 мм. | 10 | Не менее 12 |
| 17 | Двойной адаптер 7А005-03 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 100 кг. Используется в протезах голени и бедра для соединения между собой модулей с законцовкой в виде пирамидки. Угловая регулировка сопрягаемых модулей относительно друг друга во фронтальной и сагиттальной плоскостях (до ±14°) комплектуется 8 юстировочными винтами. Материал титан. Высота втулки 75 мм. | 10 | Не менее 12 |
| 18 | Двойной адаптер 7А005-04 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 100 кг. Используется в протезах голени и бедра для соединения между собой модулей с законцовкой в виде пирамидки. Угловая регулировка сопрягаемых модулей относительно друг друга во фронтальной и сагиттальной плоскостях (до ±14°) комплектуется 8 юстировочными винтами. Материал титан. Высота втулки 90 мм. | 5 | Не менее 12 |
| 19 | Чашка 2А015 или аналог | Чашка предназначена для пациентов массой до 100кг. Высота чашки 122 мм. Наружний диаметр от 110 мм. Радиус сферического дна 50 мм. Массой 210 г. Материал алюминиевый сплав. | 10 | Не менее 12 |
| 20 | Чашка 2А015-01 или аналог | Чашка предназначена для пациентов массой до 100кг. Высота чашки 122 мм. Наружний диаметр 120 мм. Радиус сферического дна 55 мм. Массой 220г. Материал алюминиевый сплав. | 15 | Не менее 12 |
| 21 | Чашка 2А015-02 или аналог | Чашка предназначена для пациентов массой до 100кг. Высота чашки 122 мм. Наружний диаметр 130 мм. Радиус сферического дна 60 мм. Массой 235 г. Материал алюминиевый сплав. | 25 | Не менее 12 |
| 22 | Чашка 2А015-03 или аналог | Чашка предназначена для пациентов массой до 100кг. Высота чашки 122 мм. Наружний диаметр 140 мм. Радиус сферического дна 65 мм. Массой 245 г. Материал алюминиевый сплав. | 35 | Не менее 12 |
| 23 | Чашка 2А015-04 или аналог | Чашка предназначена для пациентов массой до 100кг. Высота чашки 122 мм. Наружний диаметр 160 мм. Радиус сферического дна 65 мм. Массой 285 г. Материал алюминиевый сплав. | 50 | Не менее 12 |
| 24 | Модуль РСУ 4А017-02 или аналог | Модуль РСУ трехлепестковый предназначен для пациентов массой до 100 кг. Модуль РСУ используется в протезах бедра (в гильзах приёмных из полимерных и композиционных материалов).Поворотная втулка осуществляет угловую регулировку в горизонтальной плоскости.Расстояние между концами диаметрально расположенных лепестков – 120мм. Опора изготавливаться методом литья. Материал винтов и опоры – сталь. Материал кольца-сталь. | 30 | Не менее 12 |
| 25 | Втулка 7А001-02 или аналог | Предназначен для пациентов массой до 125 кг. Используется в протезах голени и бедра для соединения модуля несущего с модулями имеющими законцовку в виде пирамидки. В состав втулок входят 4 юстировочных и 1 стяжной винтов. Материал сталь. | 50 | Не менее 12 |

Требования к качеству товара

Поставляемые комплектующие должны соответствовать нормативно технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Комплектующие  должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51191-2007; ГОСТ Р ИСО 10328-2007.

Требования к безопасности товара

Поставка комплектующих должна осуществляться при наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка  комплектующих должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Упаковка, хранение и транспортирование изделий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами.

### Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи изделий потребителю и его продолжительность  должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ и другой нормативной документации.

Место доставки поставляемых товаров: г. Орел, доставка до транспортной компании.

Цена поставляемых товаров: Цена на изделия, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до г. Орел, и другие расходы.

Максимальная цена договора: 3 435 240 (Три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести сорок)  рублей.

Место и срок подачи коммерческих предложений: по адресу Заказчика 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.18, на адрес электронной почты: itar57 @ mail.ru, либо по факсу (4862) 54-49-23 с 28.05.2012 до 01.06.2012 (включительно), режим работы: с понедельника по четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (время московское), в пятницу: с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00 (время московское), суббота и воскресенье - выходные.

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 01 июня 2012 года 10.00 (время московское).

Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения товара на склад Заказчика.

Срок подписания победителем договора в проведении запроса предложений: не ранее чем через 5 дней со дня рассмотрения  и оценки запроса предложений и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола.

Приложение:

1. Приложение 1: форма коммерческого предложения на 1 л.

2. Приложение 2: форма приложения к коммерческому предложению на 1 л.

Директор                                                   					  П.А. Боринов

Приложение 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Федеральному государственному унитарному предприятию

«Орловское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

Изучив запрос предложений на поставку

комплектующих для изготовления

модульных протезов бедра и голени в 2012 году

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица)

предлагает исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых комплектующих для изготовления  модульных протезов бедра и голени приведены в Приложении к настоящему предложению.

Цена договора составляет: 3 435 240 (Три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести сорок)  рублей, что подтверждается приложением к предложению, являющимся его неотъемлемой частью.

Цена на комплектующих для изготовления  модульных протезов бедра и голени, включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Орел, до транспортной компании и другие расходы.

Общие сведения о юридическом лице (физическом лице):

1. Наименование (фамилия, имя, отчество)______________________________________

2. Место нахождения (место жительства)_______________________________________

3. Почтовый адрес                          _____________________________________________

4. Телефон                                       _____________________________________________

5. Факс, e-mail                                 _____________________________________________

6. Банковские реквизиты               _____________________________________________

7. Идентификационный номер налогоплательщика_______________________________

Приложение:  Наименование, характеристики, количество и цена комплектующих для изготовления  модульных протезов бедра и голени на ___ листах.

Руководитель

участника закупок

_____________________          _____________________		_____________________

(должность)	 	      (подпись)	                                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

К коммерческому предложению

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

# Text boxes

Потенциальным поставщикам продукции